## Zespół Szkół Nr 2

im. Ludwika Skowyry w Przysusze

### ul. Warszawska 28

tel. (048) 675 24 63 tel./fax (048) 675 56 67

NIP: 799-14-42-167

http://www.zsz.przysucha.pl       e-mail: zsz@przysucha.pl

*********************************************************************

Przysucha, 20 sierpnia 2015 r.

Zapytanie o cenę:

Technik pojazdów samochodowych.

Proszę o przedstawienie ceny zestawu wyposażenia pracowni technika pojazdów samochodowych wg specyfikacji poniżej.

Termin składania  ofert do 26 sierpnia 2015r. do godz. 10.

Forma składania ofert: pisemna do sekretariatu, ul. Warszawska 28,  26-400 Przysucha lub e-mail: zsz@przysucha.pl

Termin rozpatrzenia ofert: 26 sierpnia 2015r.  do godz. 11.

Termin realizacji zamówienia do 4 września 2015 r.

Na zestaw należy wystawić fakturę, płatność 14 dni po dostarczeniu i odbiorze wyposażenia.

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być nowe i posiadać minimum 24 miesięczną gwarancję

Osoba do kontaktu: Zbigniew Głuch e-mail: zsz@przysucha.pl tel. 48 6752463 w godz. 8-15

1.      Podnośnik dwukolumnowy 3, 5 t  elektrohydrauliczny synchronizowany mechanicznie na stalowych linach z montażem!!!!

- asymetryczne, teleskopowe, regulowane ramiona

- elektromagnetyczna blokada wózków

- parkowanie w odstępach kilkucentymetrowych

- automatyczne blokowanie ramion przy podnoszeniu

- nakładki gumowe zabezpieczające przed otarciem drzwi

- CERTYFIKAT CE

- elektro-magnetyczne  lub elektryczne zwolnienie blokady

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- udźwig: 3500 kg

- zasilanie: 400V, 50 Hz

- wysokość podnoszenia: 1800 mm

- ciśnienie oleju: 16 MPa

- poziom hałasu: <= 75 dB

- Sprężarka  zasilana 400V  i zbiornikiem o pojemności  min.200l.

Dwucylindrowa sprężarka tłokowa smarowana olejem o jednym stopniu sprężania
wyposażona w:
- żeliwny cylinder
- tłoki ze stopu aluminium
- zawory ze stali nierdzewnej
- chłodnicę powietrza oraz koło pasowe zapewniające optymalne chłodzenie sprężarki

Wolnoobrotowy agregat zapewnia dłuższą żywotność
1200 obrotów/min

Zbiornik 200 litrów pomalowany proszkowo i zabezpieczony antykorozyjnie wyposażony
w zawór spustu kondensatu

Wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z zaworem odciążającym oraz zabezpieczeniem termicznym chroniącym silnik przed przeciążeniem

Pionowy reduktor ciśnienia z manometrem posiada dwa gniazda szybkozłączy

Wytrzymałe koła jezdne poprawiają mobilność sprężarki

Parametry Techniczne:

Zasilanie - 400 V
Pojemność zbiornika - 200 Litrów
Typ pompy - B 3800 B 
Obroty sprężarki - 1200 obr/min
Ilość tłoków - 2
Ilość stopni sprężania - 1
Poziom hałasu - 94,9 db
Wydajność teoretyczna - 476 l/min (28,6 m3/h)
Wydajność efektywna - 335 l/min (20,1 m3/h)
Ciśnienie maksymalne - 10 Bar
Silnik - 3,0 kW (4,0 KM)
Waga: 110 kg
Wymiary: 1400x540x98

3.       Podnośnik hydrauliczny warsztatowy tzw. żuraw 2,0T

PARAMATRY TECHNICZNE:

Maksymalny udźwig urządzenia 2 tony

Zakres podnoszenia 25 - 2382 mm

Regulowana długość zamienia od 950mm x 1500mm

Wyposażony w łańcuch z hakiem na końcu ramienia

Łatwy w manewrowaniu - 6 skrętnych kół

Składana rama

Urządzenie to powinno dźwigać ciężary o masie do 2 ton, na wysokość do 2382 mm. Po zamontowaniu na ramieniu żurawia odpowiedniego zawiesia żuraw umożliwia podnoszenie, wyjmowanie oraz montaż silników, skrzyń biegów itp. ciężkich elementów. Szeroko rozstawione i daleko wysunięte podłużnice ramy dolnej gwarantują odpowiednią stabilność żurawia i ułatwiają wjeżdżanie nim pod podwozie pojazdu bądź stanowiska montażowego. Rama dolna żurawia osadzona jest ponadto na sześciu skrętnych kołach, które zapewniają sprawne manewrowanie urządzeniem z podwieszonym ładunkiem.

4.       Profesjonalny  uniwersalny zestaw do badania ciśnienia kompresji / sprężania w samochodach z silnikami Diesla.

OPIS TECHNICZNY:

Rozbudowany profesjonalny tester ciśnienia sprężania do samochodów z silnikiem diesel . Miernik przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia sprężania w silnikach wysokoprężnych. 

Miernik może zostać wykorzystany przy praktycznie każdym modelu samochodu.

Zestaw wyposażony jest w zestaw końcówek do większości silników wysokoprężnych produkowanych na świecie.

Zestaw zawiera:

- miernik ciśnienia do 70 Bar (1000 Psi) z przewodem, szybkozłączem i zaworem zwalniającym,
- adaptery pomiarowe

Zastosowanie:

Do pomiaru i diagnostyki ciśnienia sprężania w silnikach Diesela, w samochodach osobowych i dostawczych marek: VW, Audi, Seat, Skoda, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Peugeot, Ford, Opel, Toyota, Mercedes, Rover.

5.       Profesjonalny uniwersalny zestaw do badania ciśnienia kompresji / sprężania w samochodach z silnikami benzynowymi w zestawie z 5 końcówkami.

OPIS TECHNICZNY:

Próbnik przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia sprężania w silnikach benzynowych.

Miernik ciśnienia sprężania Benzyna Duży + 4 Końcówki dodatkowe

ZESTAW UNIWERSALNY
Pasuje do wszystkich gniazd świecowych mała i DUŻA świeca

Posiada Łącznie 5 końcówek: dociskowe i wkręcane 
Łącznie 3 - wkręcane 
2 - dociskowe 
Manometr do 20bar

Próbnik przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia sprężania w silnikach 
benzynowych.

Końcówki pomiarowe można łatwo i wygodnie wymienić poprzez szybkozłączkę.

7.       Prostownik z funkcją wspomagania rozruchu.

Urządzenie prostownikowe do ładowania akumulatorów 12V i 24V oraz do wspomagania rozruchu spełniające wymagania norm europejskich w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej. Urządzenia posiadają możliwość regulowania charakterystyki wyjściowej tzn. uniezależnienia jej od wahań napięcia sieciowego. Posiada przełącznik wyboru napięcia ładowania oraz możliwość ustawienia żądanego czasu ładowania. Prostownik wyposażony jest w zabezpieczenia w przypadku zwarcia przewodów wyjściowych, przeciążenia i odwrotnego przyłączenia do biegunów akumulatora. Posiada także zabezpieczenie termiczne przed nadmiernym nagrzewaniem się transformatora w skutek np. zwarcia ogniwa w akumulatorze. Do urządzenia dołączona jest karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi w języku polskim.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania  -  230V /  50Hz
Moc ładowania  -  0,8 kW
Moc rozruchu  -  1,6 kW
Napięcie ładowania  -  12 / 24V
Prąd ładowania  -  60A
Prąd rozruchu  - 400A
Max pojemność akumulatora - 700Ah
Ilość stopni ładowania  -  4 + rozruch
Waga    16 kg

8.       Profesjonalny zestaw nasadek / kluczy do filtrów oleju 14 elementów.

| Numer klucza | Rozmiar (mm) | Ilość kątów | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| HC-65/14 | 65 | 14 | GM, Daihatsu, Toyota, Daewoo Lanos |
| HC-68/14 | 68 | 14 | Mazda, Ford Escort, Subaru |
| HC-73/14 | 73 | 14 | Toyota, Lexus |
| HC-74/76 | 74-76 | 15 | Saturn |
| HC-76/14 | 76 | 14 | VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi A3, Opel |
| HC-80/15 | 80 | 15 | Nissan, Honda, Mazda, Isuzu, Subaru, Opel, Toyota |
| HC-93/15 | 93 | 15 | Opel, Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, VW, Porsche, Renault, Ford, Honda, Audi |
| HC-93/36 | 93 | 36 | Ford |
| HC-65/67 | 65-67 | 14 | Daihatsu |
| HC-80/82 | 80-82 | 15 | Mazda, Subaru, Toyota, Honda, Acura, Nissan |
| HC-90/15 | 90 | 15 | Honda Accord, Mitsubishi, Isuzu |
| HC-75/77 | 75-77 | 15 | VW, Audi, Ford, Isuzu, Mercedes, Opel |
| HC-76/30 | 76 | 30 | Ford |
| HC-100/15 | 100 | 15 | Isuzu, Mitsubishi |

W ZESTAWIE REDUKCJA 3/8" NA 1/2"

9.  Zestaw promocyjny wózek warsztatowy wyposażony w 254 sztuk narzędzi.

ZESTAW ZAWIERA WÓZEK ORAZ 254 NARZĘDZI (7 MODUŁÓW PIANKOWYCH):

Profesjonalny wózek warsztatowy z 7 szufladami na łożyskach kulowych, wyposażony w centralny zamek oraz dodatkową blokadę poszczególnych szuflad.

Wózek umocowany jest na dużych kołach , posiada hamulec.

Wzmocniona konstrukcja z podwójnej blachy, osłony narożników z perforowanej gumy oraz blat z przegrodami roboczymi z tworzywa sztuczno.

Solidna konstrukcja umożliwia montaż imadła na blacie oraz dodatkowych uchwytów na ręczniki lub chemię po obu stronach wózka

-Wysokość 97 cm

-Głębokość 46,5 cm

-szerokość 77 cm

1.SZUFLADA

zestaw 7 wkrętaków płaskich : 6x38-3x75-3,5x75-4x100-5,5x100-6,5x150-9x175mm

zestaw 7 wkrętaków krzyżowych : PH2x38-PH0x75-PH1x100-PH2x100-PH3x150-PH4x200

zestaw 6 wkrętaków izolowanych : płaskie 3x75-4x100-5,5x125-6,5x150mm

krzyżowe : PH1x100-PH2x100

zestaw 7 wkrętaków precyzyjnych : płaskie 2x40-2,5x40-3x40-1,8x40mm

krzyżowe : PH000x40-PH00x40-PH0x40

TORX : T5-T8-T10-T20-T25-T27-T30-T40

2.SZUFLADA

zestaw 6 kluczy imbusowych typ T z kulką : 2x75-2,5x75-3x100-4x100-5x150-6x150mm

zestaw 5 pilników : okrągły półokrągły, płaski, kwadratowy, trójkątny

+ Zestaw 67 bitów

3 przejściówki do bitów

3.SZUFLADA

Narzędzia 1/4"

Zestaw 13 nasadek 1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm

przegub uniwersalny 1/4"

przedłużka 1/4" 50mm

przedłużka 1/4" 100mm

pokrętło poprzeczne 1/4"

grzechotka 1/4" 150mm

pokrętło sztywne 1/4"

Narzędzia 3/8"

zestaw 17 nasadek 3/8" : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm

przegub uniwersalny 3/8"

przedłużka 3/8" 75mm

przedłużka 3/8" 150mm

pokrętło poprzeczne 3/8"

nasadka do świec 3/8" 16mm i 21mm

grzechotka 3/8" 195mm

zestaw 7 nasadek TORX E profil wewnętrzny : E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20

Narzędzia 1/2"

zestaw 17 nasadek 1/2" :-8-9-10-11-12-13-15-16-17-19-20-21-22-24-27-30-32mm

przegub uniwersalny 1/2"

przedłużka 1/2" 125mm

przedłużka 1/2" 250mm

pokrętło poprzeczne 1/2"

grzechotka 1/2" 245mm

4.SZUFLADA

szczypce uniwersalne ( kombinerki) 200mm

szczypce płaskie wydłużone 200mm

ucinaczki boczne 185mm

szczypce samozaciskowe MORSEA 250mm

szczypce nastawne 250mm

młotek ślusarski z trzonkiem z włókna szklanego 300g

młotek plastikowy z trzonkiem z włókna szklanego

5.SZUFLADA

zestaw 8 kluczy oczkowych dwustronnie odgiętych (kopytkowych):

6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19;20x22mm

zestaw 17 kluczy płasko-oczkowych: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm

zestaw 9 nasadek 1/4" długich : 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm

zestaw 9 kluczy imbusowych długich z kulką : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm

zestaw 3 nasadek wkrętakowych płaskich : SL4-SL5,5-SL7

zestaw 3 nasadek wkrętakowych krzyżowych PH : 1-2-3

zestaw 3 nasadek wkrętakowych krzyżowych PZ : 1-2-3

zestaw 8 nasadek wkrętakowych TORX : T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

zestaw 6 nasadek wkrętakowych IMBUS : H3-H4-H5-H6-H7-H8

6. Pusta

7.Pusta

10.   Profesjonalny klucz pneumatyczny udarowy 1/2" 1322 Nm.

Duża moc. Klucz po 2 sek. pracy osiąga już 881Nm.

Jest to model klucza wybierany najczęściej przez profesjonalne serwisy wulkanizacyjne i nie tylko.

OPIS TECHNICZNY:

Niezawodny, bardzo wytrzymały , poręczny i bardzo silny klucz idealny do ciężkich prac np.przy kołach. Kompozytowa konstrukcja zapewnia niską wagę i wytrzymałość. Niskie zapotrzebowanie na powietrze sprawia, że klucz spokojnie pracuje nawet przy mniej wydajnych sprężarkach.

Parametry techniczne:

Czop – ½”

Max moment (Nm) – 1322

Max moment po 2 sek. pracy  (Nm) – 881

Prędkość (obr/min) – 9000

Zużycie powietrza (l/min) – 119

Ciśnienie pracy (bar) – 6,3

Długość (mm) – 195,0

Waga (kg) – 2

Wyposażony w podwójny mechanizm udarowy Twin Hammer.
Wydajny i niezawodny moment obrotowy podczas pracy.

Prawo / lewo i prędkości mogą być sterowane jednocześnie za pomocą przełącznika wielofunkcyjnego.

Lekka kompozytowa obudowa znacznie zmniejsza wagę klucza.

Opływowa konstrukcja umożliwia pewny uchwyt.

Mała waga powoduje że jest najlżejszy w swojej klasie.

Wysoki moment obrotowy pozwala na odkręcenie zapieczonych śrub.

11.   POLSKI ŚCIĄGACZ SPRĘŻYN ZAWIESZEŃ

Opis techniczny:

Ściągacz przeznaczony do większości samochodów osobowych i dostawczych

12.   Profesjonalna zlewarko – wysysarka min.  80 litrów ze zbiornikiem kontrolnym.

Opis techniczny:

ZLEWARKO - WYSYSARKA ZE ZBIORNIKIEM DRENAŻOWYM
ZBIORNIK  min. 80 LITRÓW

OPIS TECHNICZNY:

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA min. 80 LITRÓW

POJEMNOŚĆ TACY ZBIERAJĄCEJ 8 LITRÓW

POJEMNOŚĆ SZKLANEGO MIERNIKA 8 LITRÓW

WYSOKOŚĆ 1730 MM

13.   Profesjonalny podnośnik hydrauliczny do skrzyń biegów
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Udźwig (t): 0,5

- Wysokość podnoszenia (mm): 1000-1900

- Waga netto (kg): 30

- Waga brutto (kg): 35

- Wymiary opakowania (mm): 1150x280x290

14.   Profesjonalny zestaw do obsługi tłoczków hamulcowych zawierający 21 elementów w tym praski lewo i prawo skrętną

OPIS TECHNICZNY:

W zestawie powinny znajdować się 2 prasy (prawo i lewo skrętna), belka do zapierania prasy o siodło zacisku oraz 19 adapterów dostosowanych do wielkości tłoczków hamulcowych stosowanych w większości samochodów osobowych produkowanych na rynku europejskim oraz azjatyckim.

Audi, Fiat, Ford, Isuzu, Handa, Jaguar, BMW, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Renault, Volvo, Citroen, Opel, SAAB, GM i VW, Daewoo Lanos  I INNE .

Zestaw wykonany z wysokiej jakości stali, zapakowany w solidną plastikową walizkę
Pokrętło wyposażone w magnetyczną końcówkę utrzymującą każdy adapter. 
Doskonale sprawdza się przy pracy z tłoczkami ceramicznymi.

15.   Profesjonalny ZESTAW ŚCIĄGACZY PRZEGUBÓW

ŚCIĄGACZE PRZEGUBÓW 3 SZT. 23; 28; 34 MM

Ściągacze do przegubów kulowych głównie przy stabilizatorach i drążkach skrętnych stosowanych w samochodach osobowych i dostawczych.

Skład zestawu: 

- otwór 23 mm x wysokość 55 mm; 
- otwór 28 mm x wysokość 55 mm; 
- otwór 34 mm x wysokość 63 mm;

16. Zestaw do sprężyn i miseczek hamulcowych

17.  Komplet kluczy do przewodów hamulcowych 6 szt.

18. Zestaw nasadek do korków oleju 21 szt.

ZESTAW  POWINIEN ZAWIERAĆ M.IN:

• 5 - kątne: 8, 9, 10, 12, 14, 17 (mm)
• 12 - kątne: 16 (mm)
• 3 - kątne: 10 (mm)
• 4 - kątne: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 (mm), 5/16”, 3/8”

- POKRĘTŁO TYP "T"

NAPĘD 3/8"

19. TESTER DIAGNOSTYCZNY SCANDIAG

URZADZENIE POZWALA NA PELNA DIAGNOSTYKE

POJAZDOW:

-EUROPEJSKICH,

-AZJATYCKICH,

-AMERYKANSKICH.

TESTER UMOZLIWIA:

-odczyt kodów usterek,

-kasowanie kodów usterek,

-podgląd parametrów bieżących (także w postaci wykresów-kilka trybów),

-kodowanie podzespołów,

-adaptacje,

-test elementów wykonawczych,

-reset inspekcji serwisowej, olejowej,

-kodowanie kluczyków,

-reset sterownika poduszek (crash data),

-obsługa filtra cząstek stałych DPF (reset, regeneracja),

-pełna obsługa elektrycznego hamulca postojowego EPB (cofanie zacisków przy wymianie klocków, ustawienie siły nacisku tłoczków, grubości klocków),

-szybki test wszystkich sterowników,

-odczyt informacji o ECU,

-czyszczenie wartości przyuczonych,

-odczyt, zapis VIN,

-reset programowania zespołów sterujących,

-adaptacja przepustnicy,

-odpowietrzanie układu hamulcowego,

-kalibracja poziomu,

-kalibracja czujnika kąta skrętu,

-przyuczenie biegu jałowego,

-kat wyprzedzenia zapłonu,

20. LITERATURA ZESTAW 3 KSIĄŻEK WYDAWNICTWA AUTODATA

ZESTAW ZAWIERA:

- DANE DIAGNOSTYCZNE SAMOCHODÓW BENZYNOWYCH 2013r

- DIESEL DATA DANE DIAGNOSTYCZNE SAMOCHODÓW Z SILNIKAMI DIESLA

# -Instrukcja naprawy: Daewoo Lanos

21.  Komplet blokad rozrządu 19szt. DIESEL, BENZYNA QUATROS QS10083 w tym  Daewoo Lanos 1,5

22. Chwytak magnetyczny

23. Przyrząd kłowy do pomiaru bicia wałka rozrządu i wałów korbowych dł 600mm

24. Stojak do montażu silnika skrzyni 570  kg z regulowanym  i obrotowym uchwytem pozwolającym zamontować go do większości silników z  kółkami umożliwiającymi  przemieszczanie.

25. Przyrząd  do pomiaru bicia tarcz  hamulcowych.

26. Zestaw do demontażu i montażu tulei metalowo-gumowych.

Zestaw narzędzi do montażu i demontażu łożysk oraz tulei metalowo gumowych.

(średnice 55,5/59/62/65/66/71,5/73/78/84/86/91 mm)